## Slide 1
連線架構
Cloud
GW1 (socket server)
cc1
c13
self
adm1
GW2
(socket server)
cc2
self
c21
adm2
GW3
(socket server)
cc3
self
c32
adm3
連線時，先將Cloud.py打開，接著打開CloudSched.py 觸發cloud 的scheduler動作。
接著必須按照GW1GW2GW3順序連線，只要其中一個環節錯誤，全部重頭來過。

## Slide 2
GW1
Task
Result
CC
GW2
GW3
taskcur
Task queue
從ADM拿到的雲端task資訊
從ADM拿到的GW2 task資訊
從ADM拿到的GW3 task資訊
目前在run的task
紀錄meet ratio
adm1
batt
cc1
uti
c13
GW 結構 (以GW1為例)
AMD的連線客戶端
雲端的連線客戶端
對GW3的連線客戶端

## Slide 3
Task
Exec, Period, Deadline…..
VD
OFLD
OFLDorg
state
GW
Task 基本參數
Online Offloading decision
Offline Offloading decision
Offloading task的狀態
1preprocessing
2exec
3postprocessing
所屬的GW
Virtual deadline
time
batt
uti
Task 結構
GW本地端的timetick
因各個GW時間會不同，所以在做admission control及virtual deadline的assign時，需要考慮對方的時間

## Slide 4
ADM
每個GW都有一個獨立的thread  adm，功能在ADM這個函式裡。
會一直不斷地做更新
首先會將自己的task狀態打包起來丟給雲端  Task
接著雲端會回覆雲端的task狀態  CC
接著會向雲端要求其他GW的資料，雲端收到要求會馬上回復  GW2, GW3…
目的:
  減低admission control在實作上的overhead，因為如果在做admission時，才去要求對方的資訊，可能會因為等待對方回覆而delay造成miss，所以利用一個背景獨立運作的ADM來不斷更新目前系統上的狀態，這樣每個GW都知道每個人的task運行形況，在做admission時邊可直接從本地端收集到的資訊來判斷時間的限制，而不用再經由網路去要求對方提供資訊造成不可預期的傳輸delay。

## Slide 5
實作設定
5 task , uti = 1.0
只有GW3 是零負載 (空的)
我們的方法: GWsx(OFLD).py
比較組 GWsx(Local).py, GWsx(CC).py, GWsx(Se).py
因操作方便，所以把每個方法都獨立成一個檔，所以若有更動input，記得要將其他比較組都一併做更新。

## Slide 6
量測
數位電表
PC要裝廠商提供的軟體
紀錄的電流輸出成excel
記錄在GW1桌面上的txt
樹梅派專用的變壓器供電，有將電源線分開成2條，電流槍夾在其中一條上量測

## Slide 7
量測
樹梅派x3
電表接上電流槍
將電源線夾起量測電流
PC端軟體可記錄並輸出即時電流

## Slide 8
樹梅派
porting步驟
  將記憶卡format (可用 SDFormatter 這軟體)
  將OS映像檔燒錄至記憶卡中
    Win32DiskImager
    選擇映像檔路徑
    選擇要燒錄的記憶卡位置 (請確認清楚，避免將自己的隨身碟給搞掛了)
    按下write進行燒錄
    完成
  將燒好的記憶卡插入樹梅派
  樹梅派供電開機，他會自己把OS給裝進去
  完成
環境設定
  本身已具備python環境所以不需要再裝
  若要做BLE的功能，我的映像檔中已都建立好了，直接用即可，若要做BLE板子的控制並接上雲端(AWS) ，詳情可參考我的物聯網課程中的demo ppt
  Code:
    /home/bluepy/bluepy/blue_aws.py (完整 BLE板子  樹梅派  AWS)
    /home/aws-iot (AWS mqtt範例)
    / home/bluepy/bluepy/btle.py (BLE所有API)

## Slide 9
Information Security and
Risk Management
for IoT Applications
Professor: Shi-Cho Cha
Student: Yu-Lin Jiang
2016.06.20

## Slide 10: Outline
Introduction
Architecture
System Flow
Implementation
Result

## Slide 11: Healthcare Monitoring
題目
  健康照護即時監測系統
組員&分工
  M10307431 江昱霖
    Cloud BLE Device
    Gateway
    User
服務
  BLE生理監測裝置能夠即時同步資料至雲端儲存並分析，使用者能夠透過合法介面即時得知生理狀況，若出現異常則雲端會即時發出警告通知予使用者。

## Slide 12: Architecture

## Slide 13: System Flow
User
認證之合法使用者
1
握有憑證才可使用本系統
Input
合法的生理監測裝置
2
需系統登錄之裝置才可允許連接至系統
Analysis
即時判斷生理狀況
3
雲端即時儲存及判斷生理資訊
Display
取得相關資訊
4
使用者可即時取得生理資訊及異常通知

## Slide 14: 系統實作
元件&使用平台
  Nordic nRF51-DK (BLE Device)
  Raspberry pi3 (Gateway)
  Amazon Web Services (Cloud)
BLE
  DFU (Firmware update)
  GATT Service
    持續送出SpO2 (血氧濃度) 封包

## Slide 15: 系統實作(續)
BLE DFU
  建立韌體更新服務，當送出更新指令，裝置進入bootloader，接收更新封包，完成後重啟裝置，完成更新。
由於新版SDK與時間問題，未能成功更新，停留在bootloader接收封包階段

## Slide 16: 系統實作(續)
Gateway
  利用內建之BLE通訊模組，實作 BLE Master 來與BLE裝置通訊
  並用內建之WiFi模組，建立連接至雲端之通道，採用MQTT通訊協定，並用SSL安全通道(TLS1.2)，需有雲端核發之合法憑證才能夠建立連線。

## Slide 17: 系統實作(續)
Cloud
  AWS IoT
  DynamoDB
  SNS
  IAM

## Slide 18: 系統實作(續)
AWS IoT
  創建並管理 IoT 的總指揮
  建立專屬憑證，作為整個系統之認證依據
  建立裝置，使連線裝置能夠將資料透過MQTT傳送至指定topic
  建立Policy，定義裝置該如何運作
  建立Rule，可用來將資料處理到AWS其他服務(e.g. DB, SNS)

## Slide 19: 系統實作(續)
AWS IoT

## Slide 20: 系統實作(續)
DynamoDB

## Slide 21: 系統實作(續)
SNS (異常通知)

## Slide 22: 系統實作(續)
IAM (使用者管理)

## Slide 23: 成果
非法裝置
與AWS建立安全連線，連接合法裝置，
送出Write-Req，
啟用監測服務

## Slide 24: 成果(續)
合法使用者(Subscriber)可即時監看生理資訊
若有有異常狀態，
即時寄送通知